Внимание!

Изменения от 23.10.2012 г.

Открытое акционерное общество «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» информирует о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию по открытому конкурсу № 1625 по выбору организации на право заключения договора на поставку оборудования и оказание услуг по адаптации, внедрению и вводу в действие Системы видеонаблюдения кассовых залов с возможностью автоматического контроля количества пассажиров в очереди

Абзац 11 извещения изложить в следующей редакции:

Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в запечатанных конвертах в соответствии с требованиями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 09:00 часов московского времени «08» ноября 2012 г. по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 423п (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00).

Абзац 13 извещения изложить в следующей редакции:

Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе № 1625 состоится «08» ноября 2012 г. в 11:00 московского времени по адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д.18, к. 230.

Пункт 1.1.1. изложить в следующей редакции:

Открытое акционерное общество «Пригородная пассажирская компания «Черноземье»  (далее – заказчик) проводит «08» ноября 2012 г. открытый конкурс № 1625 (далее – открытый конкурс) по выбору организации на право заключения договора на поставку оборудования (далее - Оборудование) и оказание услуг по адаптации, внедрению и вводу в действие Системы видеонаблюдения кассовых залов с возможностью автоматического контроля количества пассажиров в очереди (далее - Система).

Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции:

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится «08» ноября 2012 г. в 11:00 часов московского времени по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 230.

Пункт 1.5.1. изложить в следующей редакции:

Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 09:00 часов московского времени «08» ноября 2012 г. по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, 18, к. 423п.

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) претендент должен иметь опыт осуществления поставок по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 (двадцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации;

б) у претендента должны иметься производственные мощности, необходимые для осуществления поставки оборудования по предмету настоящего открытого конкурса:

- транспортные средства - не менее 1 (одного) легкового автомобиля.

в) у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал:

- технический специалист - не менее 1 (одного) человек;

- инженер (инженер по внедрению) - не менее 1 (одного) человека.

г) претендент должен являться правообладателем программного обеспечения Системы, либо иметь от правообладателя право на распространение и воспроизведение на территории РФ программного обеспечения Системы, отвечающей требованиям технического задания.

д) поставляемое программное обеспечение Системы должно иметь сертификаты и/или свидетельства о регистрации.

Пункт 2.4. изложить  в следующей редакции:

1) В подтверждение опыта поставки Оборудования:

- документ по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса.

- копии договоров на поставку Оборудования по предмету открытого конкурса;

2) В подтверждение наличия производственных мощностей, ресурсов:

- документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров);

- справка по форме приложения № 5 к настоящей конкурсной документации (либо в свободной форме);

3) В подтверждение наличия квалифицированного административно-производственного персонала:

- организационно-штатная структура, по форме приложения № 6 к конкурсной документации;

- штатное расписание (копия, заверенная претендентом);

4) В подтверждение того, что претендент является правообладателем ПО Системы, либо имеет от правообладателя право на распространение и воспроизведение на территории РФ ПО Системы:

- документ, подтверждающий, что претендент является правообладателем ПО Системы, информационное письмо, иной документ выданный правообладателем и/или лицензионный договор с правообладателем ПО (копия, заверенная претендентом) или договор с дилером/поставщиком (в т.ч. Сублицензионный договор) и/или информационные письма, иные документы, подтверждающие право претендента на распространение и воспроизведение ПО Системы (копии, заверенные претендентом).

5) Сертификаты и/или свидетельства о регистрации на поставляемое программное обеспечение Системы  (при обязательной сертификации/регистрации; добровольной сертификации/регистрации – при наличии).

Пункт 2.6.1. изложить  в следующей редакции:

По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 11 часов 00 минут московского времени «08» ноября 2012 г. представленные конверты  с конкурсными заявками вскрываются по адресу: г. Воронеж, пр-т Революции, д.18, к.230.

Абзац шесть пункта 3.1.1. изложить  в следующей редакции:

Не вскрывать до 11:00 часов московского времени 08 ноября 2012 г.

Подпункт 4.5.2 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:

Требования к коммутатору:

### не менее 24 портов с поддержкой технологии PoE и скоростью не менее 10/100Base-TX;

### не менее двух комбинированных портов 10/100/1000Base-T/SFP;

### коммутационная фабрика не менее 12.8Гбит/с;

### скорость передачи пакетов не менее 9.52Mpps;

### поддержка стандарта 802.1Q VLAN (VLAN Tagging);

### поддержка IGMP snooping – не менее 64 многоадресных групп;

Подпункт 4.5.3 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:

Требование к видеосерверу:

- предустановленная операционная система - Windows 7 Pro 64 bit или аналог;

- тип ОЗУ - DDR3 DIMM или аналог;

- объем ОЗУ – не менее 6Gb ECC;

- сетевые интерфейсы - Dual LAN 100/1000 или аналог;

- свободные слоты расширения PCI-E(х8) – не менее 4;

- слоты расширения PCI-E (х4) – не менее 1;

- типы разъемов – SATA или аналог;

- ёмкость одного HDD – не менее 2Tb;

- ЦПУ, модель - 2 х Intel® Xeon® X5630 или аналог;

- дискретный графический адаптер с памятью 512 Mb, шт. – не менее 1;

- варианты исполнения "Башня" или 4U;

- габариты корпуса, мм 612*433*177 или аналог;

- RMK - комплект для монтажа в стойку;

- манипуляторы - клавиатура, мышь;

- возможность установки двоированного БП 1+1 - опционально 2 х 720 Вт;

- максимальная потребляемая мощность, Ватт – не более 720 Ватт;

- диапазон рабочих температур, С° +5 - +35 С.

Подпункт 4.5.4 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:

Требования к источнику бесперебойного питания, USB:

### максимальная выходная мощность не менее 800 Ватт / 1000 ВА;

### максимальное задаваемое значение мощности не менее 800 Ватт / 1000 ВА;

### номинальное выходное напряжение 230V;

### выходные соединения — не менее 8 шт IEC 320 C13, не менее 2 IEC Jumpers;

### номинальное входное напряжение  230V;

### тип входного соединения - IEC-320 C14;

### диапазон входного напряжения при работе от сети от 160 до 285В;

### типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой не менее 24.2 Минуты (400 Ватт), типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой не менее 8 минут (980 Ватт);

### светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами OnLine (работы от сети), OnBattery (работы от батарей), ReplaceBattery (необходимости замены батареи), и Overload (перегрузки);

### сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей, возможность задания задержек;

Подпункт 4.5.5 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:

Требования автоматизированному рабочему месту (АРМ) оператора:

- предустановленная операционная система - Windows 7 Pro 32 bit./64 bit или аналог;

- тип ОЗУ - DDR3 DIMM или аналог;

- объем ОЗУ  - не менее 2Gb;

- сетевые интерфейсы - LAN 100/1000 или аналог;

- свободные слоты расширения PCI-E(х1), кол-во – не менее 3;

- свободные слоты расширения PCI, кол-во – не менее 2;

- типы разъемов – SATA или аналог;

- максимальное количество HDD – не менее 2;

- максимальная ёмкость одного HDD – не менее 2Tb;

- ЦПУ, модель - Intel Core i5 2400 3.10GHz 6M или аналог;

- варианты исполнения – Башня или аналог;

- габариты корпуса, мм - 540x305x475 мм;

- манипуляторы - Клавиатура, мышь;

- максимальная потребляемая мощность, Ватт – не более 500 Ватт;

- диапазон рабочих температур, С° - +5 - +35 С.

Подпункт 4.8.1 раздела IV. Технического задания изложить в следующей редакции:

Оборудование должно функционировать в штатном режиме при температуре воздуха от +5оС до +35 оС.

Исключить Приложение №7 к конкурсной документации (конкурс №_1625)